转炉扩容改造置换设备简介

炼钢厂成立于2008年8月，同步新建两座80t顶底复吹转炉及配套设施。2010年10月2日一期工程正式投入生产，2014年9月18日二期工程投产；二期工程投产前两座转炉交替生产，二期工程投产后根据市场情况逐步形成双炉生产格局。两座转炉投产以来，设备运行非常稳定，2018年度完成产量约283万吨，日产最高达10364吨。2017年8月根据公司产能平衡要求，决定在2019年3月份对现有80t顶底复吹转炉进行扩容改造。改造后除利旧设备外，将对转炉本体（两套）、变频柜（4×2）、修炉车、炉底车、以及部分台套水泵等设备进行置换。现将置换下来的相关设备参数介绍如下：

- 转炉本体：

1、主要工艺参数：（北京明城）

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新炉出钢量 | t | 80 |
| 2 | 有效容积 | m3 | 67.1 |
| 3 | 炉容比 | M3/t | 0.84 |
| 4 | 全高 | mm | 7750 |
| 5 | 炉壳外径 | mm | 5500 |
| 6 | 炉壳高径比 |  | 1.41 |
| 7 | 有效内高 | mm | 6540 |
| 8 | 炉膛内径 | mm | 4120 |
| 9 | 内高/内径 |  | 1.59 |
| 10 | 炉口直径 | mm | 2100 |
| 11 | 熔池直径 | mm | 4120 |
| 12 | 熔池深度80t时 | mm | 1080 |
| 13 | 出钢口与水平夹角 | （°） | 10 |

2、设备明细表（中信重工）

| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 质量 kg | 标准或图号 （北京明城） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80t转炉炉体 | 组合件 | 1 | 98557 | 243M410B2 |
| 2 | 80t转炉炉体支承装置 | 组合件 | 1 | 10583 | 243M410B4 |
| 3 | 80t转炉托圈 | 组合件 | 1 | 93044 | 243M410B3 |
| 4 | 主动端耳轴轴承座 | 组合件 | 1 | 19062 | 243M410B5 |
| 5 | 倾动装置安装总图 | 组合件 | 1 | 89323 | 243M410B7 |
| 6 | 水冷及复吹安装图 | 组合件 | 1 | 3040 | 243M410B13 |
| 7 | 倾动装置稀油润滑配管图 | 组合件 | 1 | 1951 | 243M410B11 |
| 8 | 耳轴轴承干油润滑系统 | 组合件 | 1 | 149 | 243M410B12 |
| 9 | 被动端耳轴轴承座 | 组合件 | 1 | 19967 | 243M410B6 |
|  | 总质量 |  |  | 335676 |  |

二、转炉倾动电气控制系统

1、倾动电机（江西特种电机股份有限公司）

型号：YZPBF 315S1﹣10﹣AD196

功率：55KW 380V 50HZ 119A 590R/min

数量：8台（每炉4台）另有2台备件

- 倾动变频器（西门子矢量装机装柜型）

型号：6SE7031﹣5EF60

功率：75KW

数量：8台（每炉4台）另有1台备件

- 说明：4台变频器由光纤进行通讯，分别拖动4台变频电机组成转炉倾动控制系统，4台变频器一主三次进行切换控制，保证三台变频正常工作（一台变频报故障，三台变频正常工作）。

- 托圈：

外径：Ø6940mm  内径：Ø5740mm  高度：1850mm

三、修炉车（河北秦皇岛奔隆冶金机械有限公司）

规格型号：BLXLC﹣80T

起升能力：20KN

最大行程：6500mm

- 炉底车（河北秦皇岛奔隆冶金机械有限公司）

规格型号：BLLDC﹣110T

起升能力：1100KN

最大行程：1500mm

五、水泵及电机

1、氧枪泵

①电机（佳木斯）

型号：Y3 315L1﹣4

功率：160KW  1480r/min  278.5A

数量：4台

②水泵（上海凯泉）

型号：KQDW150﹣25*9

流量：100﹣155﹣185m3/h

扬程：227.5﹣210﹣192.5m

转速：1480r/min

数量：4台

- 结晶器水泵（上海凯泉）

型号：KQSN350﹣M6/654

流量：1260m3/h

扬程：126m

转速：1480r/min

数量：4台

- 转炉设备泵（上海凯泉）

型号：KQSN250﹣M6/473

流量：493m3/h

扬程：75m

转速：1480r/min

数量：3台

- 转炉浊环泵（上海凯泉）

型号：KQSN300﹣M6/530

流量：486m3/h

扬程：90m

转速：1480r/min

数量：3台

5、连铸设备泵（上海凯泉）

型号：KQSN250﹣M4/540

流量：466m3/h

扬程：91m

转速：1480r/min

数量：3台

6、连铸上塔水泵（上海凯泉）

型号：KQSN350﹣M13/406

流量：1280m3/h

扬程：40m

转速：1480r/min

数量：3台

- 连铸铁皮坑提升泵

①水泵（双轮设备）

型号：ZG300﹣BD3

流量：600﹣1200m3/h

扬程：58﹣38m

转速：1480r/min

数量：3台

②电机（安徽皖南电机股份有限公司）

型号：YFP 315L﹣4

功率：185KW  1480r/min  332A

数量：3台